20230706145134479596           津环辐许可表〔2023〕040号

市生态环境局关于中广核辐照技术有限公司

天津东丽分公司新建使用II类射线装置（电子直线加速器）项目环境影响报告表的批复

中广核辐照技术有限公司天津东丽分公司：

你公司报送的《关于〈中广核辐照技术有限公司天津东丽分公司新建使用II类射线装置（电子直线加速器）项目环境影响报告表〉的报批申请》等材料收悉。经研究，批复如下：

一、中广核辐照技术有限公司天津东丽分公司位于天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路1号，拟投资4000万元人民币（其中环保投资800万元），新建使用Ⅱ类射线装置（电子直线加速器）项目。主要建设内容为：在华丰路1号普洛斯东丽华明产业园A-1-1厂房内南侧中间位置新建2座电子直线加速器机房（1#、2#加速器机房），每座加速器机房配备1台DZ-10MeV/20kW型电子直线加速器（最大能量10MeV，额定电流2mA），开展医疗保健产品、卫生用品、医疗器械、药品包装、食品及宠物饲料等的辐照消毒灭菌服务以及电子元器件改性等辐照加工业务。

2023年09月20日—2023年09月26日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、你公司在项目实施和运行过程中应对照环境影响报告表，认真落实各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。项目投入运行前必须依法申请《辐射安全许可证》，禁止无许可证从事射线装置的使用活动。

2.根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）和该项目环境影响报告表预测，拟建项目辐射工作人员职业照射剂量约束值执行2mSv/a，公众成员照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3.应当对直接从事使用活动的操作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。

4.须对辐射工作场所实行分区管理，划分控制区、监督区。在控制区出入口应设置符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）要求的电离辐射警告标志和中文警示说明。1#、2#加速器机房主控钥匙开关必须和主机室门和辐照室的巡检入口门联锁并与一台有效的便携式辐射监测报警仪相连；辐照工作场所要有门机联锁和束下装置联锁装置；控制区出入口和内部应设置灯光和音响警示信号；安装有效的监控装置；主机室和辐照室内应设置巡检按钮；主机室和辐照室人员出入口设置防人误入装置和急停装置；设置固定式场所辐射探测报警装置并与出入口门等联锁；设置通风系统等防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。

5.须建立健全辐射防护制度和操作规程等规章制度，落实辐照装置的日检查、月检查、半年检查制度，定期检查检验工业辐照电子加速器的主要安全设备，发现异常情况必须及时修复或修正，保持辐照装置安全设备的有效性和稳定性。本项目应配备不少于1台便携式X-γ剂量率仪、13台个人剂量计、3台个人剂量报警仪、6套固定式场所辐射探测报警装置及与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品。

三、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，方可投入使用。

四、你单位应建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故应立即启动本单位应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。

五、建设项目环境影响报告表自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，你单位应将环境影响报告表报我局重新审核。

六、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和天津市东丽区生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的事中事后监管。

此复

2023年10月11日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市东丽区生态环境局