20231113141409969229           津环辐许可表〔2024〕003号

市生态环境局关于云南白药

核药研发中心项目（新建使用、销售放射性药物项目）环境影响报告表的批复

云核医药（天津）有限公司：

你单位报送的《关于〈云南白药核药研发中心项目（新建使用、销售放射性药物项目）环境影响报告表〉的报批申请》等材料收悉。经研究，批复如下：

一、云核医药（天津）有限公司注册地址位于天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦-1012（天津津诺商务秘书服务有限公司托管第JN20230602号），拟投资10175万元人民币（其中环保投资1535.5万元），建设云南白药核药研发中心项目（新建使用、销售放射性药物项目）。主要建设内容为：在滨海新区天津港保税区汇研道（即环东干道二）17号生物制造产业园10号厂房，新建7个相互独立的乙级非密封放射性物质工作场所：其中热室车间1（日等效最大操作量1.93E+09Bq）、热室车间2（日等效最大操作量3.70E+09Bq）、热室车间3（日等效最大操作量1.85E+09Bq）、标记分析与质控实验区（日等效最大操作量1.93E+09Bq）、核素储存与放废暂存区（日等效最大操作量3.74E+08Bq）位于研发中心一层；微生物实验室（日等效最大操作量4.13E+07Bq）、药物非临床研究实验室（日等效最大操作量3.70E+09Bq）位于研发中心二层，并建设相关配套公用辅助设施，从事放射性药物研发。本项目使用非密封放射性同位素18F（氟-18）、64Cu（铜-64）、68Ga（镓-68）、89Zr（锆-89）、177Lu（镥-177）、225Ac（锕-225）、68Ge（锗-68）-68Ga（镓-68）发生器，销售非密封放射性同位素18F（氟-18）、68Ga（镓-68）、177Lu（镥-177）、225Ac（锕-225），非密封放射性同位素明细表详见附件。

2023年12月26日—2024年01月02日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、你单位在项目实施和运行过程中应对照环境影响报告表，认真落实各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。项目投入运行前必须依法申请《辐射安全许可证》，禁止无许可证从事非密封放射性物质的销售、使用活动。

2.根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）和该项目环境影响报告表预测，拟建项目辐射工作人员职业照射剂量约束值执行5mSv/a，公众成员照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3.应当对直接从事使用活动的操作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。

4.须对辐射工作场所实行分区管理，划分控制区、监督区。在控制区入口处必须设置明显的电离辐射标识和中文警示说明，人员与放射性物质传递的路线应严格执行相关规定，防止发生交叉污染。辐射工作场要设置门禁系统、通风系统；影像室防护门上方应设置工作状态指示灯；热室车间要设置剂量联锁、视频监控、固定式区域监测系统，防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射。

5.须建立健全辐射防护措施和操作规程等规章制度，按规定配备α、β手脚表面污染检测仪（固定式），α、β表面污染测量仪，便携式α、β、X、γ多功能计量仪，X-γ固定式区域监测系统，放射性气溶胶连续监测仪，个人剂量计，个人剂量报警仪及与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品。定期对辐射工作场所及周边环境进行监测并做好相应记录。

6.你单位应对该项目产生的放射性废物进行分类收集、包装、暂存，经检测达到清洁解控水平后委托有资质单位进行处理。

项目产生的放射性废水统一收集后，进入衰变罐衰变一年时间（超过10倍最长半衰期），满足《污水综合排放标准》（DB 12/356-2018）总α≤1Bq/L、总β≤10Bq/L限值要求，经检测达标后排放。放射性衰变系统的容量、防腐、防渗应满足相关要求。

各辐射工作场所设置独立的排风系统，采用活性炭过滤装置及高效过滤装置，过滤后排放。保持工作场所的负压和各区之间的压差，防止放射性气体对工作区域造成污染。

7.你单位应当建立放射性同位素使用、销售台账，记载放射性同位素名称、类别、活度、用途、来源和去向等事项。

放射性同位素应当单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放，并指定专人负责保管。

三、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，方可投入使用。

四、你单位应建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故应立即启动本单位应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。

五、建设项目环境影响报告表自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，你单位应将环境影响报告表报我局重新审核。

六、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和天津市滨海新区生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的事中事后监管。

此复

2024年01月12日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市滨海新区生态环境局

附件:

非密封放射性同位素明细表

| 序号 | 核素名称 | 活动种类 | 实际日最大操作量Bq（贝可） | 日等效最大操作量Bq（贝可） | 年最大用量Bq（贝可） | 使用场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18F | 使用、销售 | 1.85E+11 | 1.85E+09 | 1.93E+09 | 4.63E+13 | 场所一 （一层热室车间1） |
|  | 68Ge（68Ga） | 使用(贮存) | 3.70E+09（2柱） | 3.70E+06 |  | 5.55E+09 |  |
|  | 68Ga | 使用、销售 | 7.40E+09（2柱，每柱每日淋洗2次） | 7.40E+07 |  | 1.85E+12 |  |
|  | 177Lu | 使用、销售 | 3.70E+10 | 3.70E+09 | 3.70E+09 | 9.25E+12 | 场所二 （一层热室车间2） |
|  | 225Ac | 使用、销售 | 1.85E+08 | 1.85E+09 | 1.85E+09 | 4.63E+10 | 场所三 （一层热室车间3） |
|  | 18F | 使用 | 3.70E+10 | 3.70E+08 | 1.93E+09 | 9.25E+12 | 场所四 （一层标记分析与质控实验区） |
|  | 64Cu | 使用 | 7.40E+09 | 7.40E+07 |  | 1.85E+12 |  |
|  | 68Ga | 使用 | 7.40E+09 | 7.40E+07 |  | 1.85E+12 |  |
|  | 89Zr | 使用 | 1.48E+09 | 1.48E+08 |  | 3.70E+11 |  |
|  | 177Lu | 使用 | 1.11E+10 | 1.11E+09 |  | 2.78E+12 |  |
|  | 225Ac | 使用 | 3.70E+06 | 3.70E+07 |  | 9.25E+08 |  |
|  | 18F | 使用 | 9.25E+08 | 9.25E+06 |  | 2.31E+11 |  |
|  | 64Cu | 使用 | 1.48E+08 | 1.48E+06 |  | 3.70E+10 |  |
|  | 68Ga | 使用 | 1.85E+08 | 1.85E+06 |  | 4.63E+10 |  |
|  | 89Zr | 使用 | 3.70E+07 | 3.70E+06 |  | 9.25E+09 |  |
|  | 177Lu | 使用 | 9.25E+08 | 9.25E+07 |  | 2.31E+11 |  |
|  | 225Ac | 使用 | 4.63E+05 | 4.63E+06 |  | 1.16E+08 |  |
|  | 18F | 使用(贮存) | 3.33E+09 | 3.33E+05 |  | 8.33E+11 |  |
|  | 64Cu | 使用(贮存) | 1.85E+09 | 1.85E+05 |  | 4.63E+11 |  |
|  | 68Ga | 使用(贮存) | 1.11E+09 | 1.11E+05 |  | 2.78E+11 |  |
|  | 89Zr | 使用(贮存) | 2.59E+08 | 2.59E+05 |  | 6.48E+10 |  |
|  | 177Lu | 使用(贮存) | 5.18E+09 | 5.18E+06 |  | 1.30E+12 |  |
|  | 225Ac | 使用(贮存) | 5.18E+06 | 5.18E+05 |  | 1.30E+09 |  |
|  | 68Ge（68Ga） | 使用(贮存) | 3.70E+09 | 3.70E+06 | 3.74E+08 | 5.55E+09 | 场所五 （一层核素储存与放废暂存区） |
|  | 177Lu | 使用(贮存) | 3.70E+11 | 3.70E+08 |  | 9.25E+13 |  |
|  | 89Zr | 使用 | 8.38E+06 | 8.38E+05 | 4.13E+07 | 2.10E+09 | 场所六 （二层微生物实验室） |
|  | 177Lu | 使用 | 3.59E+08 | 3.59E+07 |  | 8.98E+10 |  |
|  | 225Ac | 使用 | 4.56E+05 | 4.56E+06 |  | 1.14E+08 |  |
|  | 18F | 使用 | 2.96E+09 | 2.96E+08 | 3.70E+09 | 7.40E+11 | 场所七 （二层药物非临床研究实验室） |
|  | 64Cu | 使用 | 1.11E+09 | 1.11E+08 |  | 2.78E+11 |  |
|  | 68Ga | 使用 | 2.96E+09 | 2.96E+08 |  | 7.40E+11 |  |
|  | 89Zr | 使用 | 7.40E+08 | 7.40E+08 |  | 1.85E+11 |  |
|  | 177Lu | 使用 | 2.96E+09 | 2.96E+09 |  | 7.40E+11 |  |
|  | 225Ac | 使用 | 3.70E+07 | 3.70E+09 |  | 9.25E+09 |  |

（注：场所七:药物非临床研究实验室单日最多操作1种核素）