2107-120117-89-01-679957

津环环评许可函〔2022〕2号

市生态环境局关于对天津市新天钢联合特钢

有限公司升级改造项目1250立方米高炉工程

环境影响报告书的批复

天津市新天钢联合特钢有限公司：

你单位《关于报批升级改造项目1250立方米高炉工程环境影响报告书的请示》等材料收悉，我局经研究，现批复如下：

一、你单位升级改造项目1250立方米高炉工程位于天津市宁河区宁河经济技术开发区五纬路，天津市新天钢联合特钢有限公司厂区内，主要建设内容为：对原有两座500立方米高炉实施替换改造，拆除原有两座500立方米高炉炉体及配套设施，并在原址建设一座1250立方米高炉及配套设施。本项目总投资74212.49万元人民币，环保投资20154.93万元，实施后1250立方米高炉炼铁产能为115万吨。本项目符合国家产业政策、清洁生产和相关规划要求，主要污染物排放符合总量控制要求。2021年12月30日至2022年1月13日，我局将本项目环境影响报告书在天津市生态环境局网站上进行了公示。在严格落实各项环保措施的前提下，我局同意你单位按照环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采取的环境保护措施进行建设。

二、本项目建设和运行过程中应认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、加强施工期的环境管理，严格落实《天津市大气污染防治条例》、《天津市重污染天气应急预案》、《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》等相关要求，采取切实可行措施，严格控制施工扬尘、噪声、废水、固体废物对周围环境的影响。

2、严格落实大气污染防治措施。本项目全封闭的矿焦槽内卸料、筛分、落料、称量及全封闭廊道输送过程产生的废气经收集汇入覆膜布袋除尘器净化达标后，通过1根40米高的排气筒排放；出铁系统应进行全封闭，并按要求设置集气设施，炉顶装料设置集气管路，上述集气系统收集的废气经1套覆膜布袋除尘器净化达标后，通过1根40米高的排气筒排放；热风炉燃烧废气经喷射小苏打干法脱硫及除尘装置净化达标后，通过1根70米高的排气筒排放；研磨制煤粉过程产生的废气，由覆膜布袋除尘器净化达标，通过1根51.5米高的排气筒排放；冲渣粒化塔产生的废气分别通过2根45米高的排气筒达标排放。严格控制废气无组织排放，排放浓度应满足车间界、厂界无组织排放监控浓度限值要求。

3、严格落实水污染防治措施。循环冷却废水、软水制备排浓水全部用作冲渣水补水；高炉冲渣废水经沉淀后循环使用；高炉煤气冷凝水经厂区现有废水处理站处理后，用于高炉冲渣水补水，不外排。项目实施后不新增外排废水。

4、合理布置生产设备、风机、空压机、泵类等噪声设备，并采取严格的消声、降噪措施，确保厂界噪声达标。

5、安全处置和利用各类固体废物，做到资源化、减量化、无害化，防止二次污染。对照《危险废物规范化环境管理评估指标》，严格做好危险废物规范化管理工作。危险废物暂存设施应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行建设和管理。废油等危险废物应委托有资质的单位处理、处置。一般工业固体废物采取回用或外销等方式综合利用处理，生活垃圾交由城市管理部门统一处理。

6、各类排污口应按照国家和我市相关标准、规范等要求，进行规范化设置。

7、强化环境风险防范和应急管理。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等文件要求，严格落实各项环境风险防范及应急管理措施，有效防范和应对环境风险，杜绝环境污染事故。

8、本项目环境管理纳入本单位现有环境管理体系，加强运营管理，确保环保设施正常运转、各项污染物稳定达标排放。

9、按照《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）等规范要求，制定企业监测方案，开展污染物自行监测。

10、按照《企业环境信息依法披露管理办法》等要求，建立健全本单位环境信息公开制度，如实向社会公开环境信息。

三、本项目配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

四、按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等要求，你单位应在启动本项目生产设施或在实际排污之前，重新申领排污许可证，并严格落实排污许可证规定的各项要求，持证排污、按证排污。

五、本项目竣工后，应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，验收合格后，方可投入运行。

六、本项目环境影响报告书经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响报告书。本项目环境影响报告书自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响报告书应报我局重新审核。

七、本项目应执行以下环境标准及政策：

1、《环境空气质量标准》GB3095-2012  二级；

2、《声环境质量标准》GB3096-2008  3类；

3、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018；

4、《炼铁工业大气污染物排放标准》GB28663-2012；

5、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；

6、《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018；

7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008  3类；

8、《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011；

9、《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）。

八、我局委托天津市生态环境保护综合行政执法总队、宁河区生态环境局，分别对本项目实施“三同时”监督检查和日常监督管理。

九、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告书分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队、宁河区生态环境局和宁河区行政审批局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

十、如本项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。

此复

2022年1月21日

（此件主动公开）

抄送：天津市应急管理局，天津市生态环境保护综合行政执法总队，宁河区生态环境局，宁河区行政审批局，天津市生态环境科学研究院，联合泰泽环境科技发展有限公司