2012-120000-04-P1-239383

津环环评许可函〔2022〕7号

市生态环境局关于对天津地铁11号线一期

调整补充工程（文洁路站至水上公园西路站

<不含>）环境影响报告书的批复

天津市地下铁道集团有限公司：

你单位《关于报批天津地铁11号线一期调整补充工程（文洁路站至水上公园西路站<不含>）环境影响报告书的请示》等材料收悉。我局经研究，现批复如下：

一、本工程途经西青区和南开区，西起保山西道一中心医院新址西侧，东至11号线一期工程水上公园西路站（不含），依次沿保山西道、保山道、津河、复康路敷设。线路全长约3.84千米，均为地下线，共设3座地下车站。线路建成后与11号线一期工程贯通运营，利用其七经路车辆段进行收发车、停车列检及定、临修作业。本工程永久占地约0.89公顷，临时占地约9.80公顷。工程总投资约588804.3万元人民币，其中环保投资约7013.5万元。

本工程路由以隧道形式下穿陈塘庄铁路交通干线防护林带永久性保护生态区域，已按规定履行了相关审查程序。

本工程符合《天津市城市轨道交通第二期建设规划（2015-2020年）》。2022年8月18日至2022年8月31日，我局将本工程环境影响报告书在天津市生态环境局网站上进行了公示。在严格落实本工程环境影响报告书明确的各项环保措施的前提下，我局同意该工程建设。

二、本工程建设和运营过程中要认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、严格执行天津市永久性保护生态区域相关管理规定和有关主管部门的要求，建立完善的生态环境管理制度。严格控制施工范围和施工临时占地，对临时性占用的土地，应在工程竣工前恢复或优化原使用功能。

2、控制施工期噪声和振动影响。严格执行《天津市环境噪声污染防治管理办法》等文件的规定，优化布置施工场地，选择合理的施工工艺，施工运输路线应尽量避开敏感目标，并采取有效的污染防治措施，最大限度地降低对周围环境的影响。振动影响较大的机械设备应尽量远离敏感目标布置，敏感目标附近的场地应封闭施工，在场界修建隔声围墙或吸声屏障。合理安排作业时间，在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得所在地相关主管部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。

3、减轻施工期对大气环境质量的影响。严格落实《天津市大气污染防治条例》、《天津市重污染天气应急预案》等文件的相关规定，施工现场必须做到“六个百分之百”方可施工。落实重污染天气应急响应、施工场地洒水抑尘、使用智能渣土车、全部采用商品混凝土等环境影响报告书中提出的各项措施。选用合格施工机械设备、做好运行维护，定期对施工机械、运输车辆排放废气进行检测，确保尾气达标排放。

4、施工前做好施工驻地、施工场地临时排水设施布设，施工期产生的废水分类收集，预处理后排入市政污水管网，禁止直接向水体排放或平地漫流。

5、施工期工程弃土应按有关主管部门要求运至指定的消纳场所处置，施工现场不得设置取、弃土场。施工人员生活垃圾分类收集后及时委托城市管理部门清运处理。

6、严格执行《天津市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》的相关规定，未进行信息编码的非道路移动机械不得进场作业，施工单位应对进出场机械及时登记并建立管理台账。

7、控制运营期噪声和振动影响。严格按照环境影响报告书的要求，采用超低噪声冷却塔（文洁路站）、落实使用蒸发冷凝直膨空调代替冷却塔（澄江路站、一中心医院站）、延长风亭消声器等降噪措施和采取中等、高等、特殊减振措施。优先选择噪声、振动值低、结构优良的车辆，并加强轮轨的维护和保养。加强运营期沿线敏感目标噪声和振动的跟踪监测，预留相关工程措施资金，根据监测结果及时增补和完善防治措施。

8、运营期车站产生的生活污水经化粪池沉淀后，达标排入区域市政污水管网，进入下游污水处理厂，严禁直接排入外环境。车站生活垃圾集中收集，委托城市管理部门清运、处理。

9、合理设置风亭位置，风亭应布设在距离敏感建筑物15米外，确保敏感建筑物处臭气浓度满足相应限值要求。

10、加强运营管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放。

三、加强施工及运营管理，强化责任意识，建立健全相应的环境管理制度，确保环保设施正常运转。严格落实各项环境风险防范及应急管理措施，有效防范和应对环境风险，杜绝环境污染事故，确保生态环境安全。

四、本工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。工程竣工后，应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，验收合格后，方可投入运行。

五、本工程环境影响报告书经批准后，如工程的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当在开工建设之前重新报批本工程的环境影响报告书。本工程环境影响报告书自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响报告书应当报我局重新审核。

六、本工程应执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》GB3095-2012  二级；

2、《声环境质量标准》GB3096-2008  1类、2类、4a类；

3、《地表水环境质量标准》GB3838-2002  Ⅲ类；

4、《城市区域环境振动标准》GB10070-88；

5、《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》JGJ/T170-2009；

6、《污水综合排放标准》DB12/356-2018  三级；

7、《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018；

8、《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011。

七、我局委托天津市生态环境保护综合行政执法总队、南开区生态环境局、西青区生态环境局，分别对本工程实施“三同时”监督检查和日常监督管理。

八、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的工程环境影响报告书分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队、南开区生态环境局、南开区行政审批局、西青区生态环境局、西青区行政审批局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

九、如本工程建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。

此复

2022年9月8日

（此件主动公开）

抄送：天津市规划和自然资源局，天津市应急管理局，天津市生态环境保护综合行政执法总队，南开区生态环境局，南开区行政审批局，西青区生态环境局，西青区行政审批局，天津市生态环境科学研究院，中国铁路设计集团有限公司