附件

2022年下半年建设项目环评文件技术复核发现问题及处理意见

| 序号 | 项目 名称 | 建设 单位 | 存在的主要问题 | 编制单位 （统一社会信用代码） | 编制人员 （信用编号） | 审批 部门 | 技术评估单位 | 编制单位处理意见 | 编制人员处理意见 | 审批部门和生态环境部门相关要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产5000万米玻璃纤维管项目 | 天津沃尔法电力设备有限公司 | 降低环境影响评价标准（项目涉及硫化工艺，挥发性有机物排放标准执行错误、降低评价标准）；环境影响预测与评价结果错误（厂界范围确定错误导致废气无组织排放、厂界噪声预测结果错误）；所提环境保护措施可行性论证不符合相关规定（烘干定型和上胶固化的工艺温度分别为500、190度，上述工序废气均排至活性炭吸附装置处理，报告未分析混合后烟气温度及控制措施是否符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)相关要求）。 | 天津绿水蓝天环境科技有限公司 91120104MA06F0TA06 | 编制主持人：王树良 (BH001135) | 武清区行政审批局 | 天津企宏腾科技有限责任公司 | 失信记分 5分 | 失信记分 5分 | 审批部门应督促建设单位补充缺失的评价内容，提出有针对性防控措施。 生态环境部门应加强项目日常监管，督促企业做好污染物排放监控，以满足相关标准和环境管理要求。 |
| 2 | 博思特能源装备（天津）股份有限公司年产900套油气管道撬装设备及300套金属压力容器 | 博思特能源装备（天津）股份有限公司 | 环境影响因素分析不全（遗漏现有废气处理设施拆除后废活性炭及废过滤棉处置方式、处置去向分析）；污染源源强核算方法错误（热处理工序燃烧机污染物源强按照锅炉系数进行核算错误）；环境质量现状监测布点不符合相关规定（缺少声环境保护目标凤河孔雀城住宅小区处的声环境现状监测）；遗漏环境保护目标（声环境保护目标遗漏评价范围内的凤河孔雀城住宅小区）。 | 天津市宏源环境科技有限公司 91120105MA06CFHK00 | 编制主持人：郑雪梅 (BH013932) 主要编制人员：马媚(BH034531) | 武清区行政审批局 | 天津企宏腾科技有限责任公司 | 失信记分 5分 | 失信记分 5分 | 审批部门应督促建设单位补充缺失的评价内容，提出有针对性防控措施。 生态环境部门应加强项目日常监管，督促企业做好污染物排放监控，以满足相关标准和环境管理要求。 |
| 3 | 天津捷喜爱汽车零部件有限公司涂装车间重建项目 | 天津捷喜爱汽车零部件有限公司 | 评价因子中遗漏相关污染物（遗漏水污染物LAS）；污染源源强核算内容不全，核算方法、结果错误（上漆率核算错误导致油漆（修补漆）、稀释剂用量核算错误；遗漏涂装车间生产废水中污染物LAS相关源强核算内容；遗漏电泳工序臭气浓度源强核算内容；废水处理设施污泥产生量估值错误）。 | 泊源（天津）环境科技有限公司91120104MA05W8D27M | 编制主持人：蔡果良(BH040125) 主要编制人员：高振虎(BH026653) | 保税区行政审批局 | / | 失信记分 5分 | 失信记分 5分 | 审批部门应督促建设单位补充缺失的评价内容，提出有针对性防控措施。 生态环境部门应加强项目日常监管，督促企业做好污染物排放监控，以满足相关标准和环境管理要求。 |
| 4 | 汽车用精密钣金制造项目 | 凯达咖王（天津）汽车部品有限公司 | 建设项目概况描述不全（所用清洗剂未分析是否满足清洗剂挥发性有机化合物含量限值相关要求）；污染源源强核算内容不全，核算方法、结果错误（遗漏溶剂冷凝回收过程中排放的不凝汽源强分析；碳氢清洗剂清洗工序挥发性有机物产生量核算方法错误；固体废物产生量核算结果错误；环境风险物质遗漏碳氢清洗剂贮存量及清洗设备中存在量，且其他环境风险物质存在量计算有误）；相关环境要素预测与评价内容不全（遗漏挥发性有机物无组织排放厂房外达标分析）。 | 河北紫旭节能环保技术咨询有限公司911301003200029202R | 编制主持人：汤国强(BH022696) 主要编制人员：杨丽萍(BH052630) | 静海区行政审批局 | / | 失信记分 5分 | 失信记分 5分 | 审批部门应督促建设单位补充缺失的评价内容，提出有针对性防控措施。 生态环境部门应加强项目日常监管，督促企业做好污染物排放监控，以满足相关标准和环境管理要求。 |
| 5 | 电动叉车加工制造项目 | 天津市源发龙科技有限公司 | 污染源源强核算内容不全，核算方法、结果错误（喷淋塔的循环水量和补水量计算错误；生产工艺和主要产排污环节识别不全，喷漆工艺漆膜厚度取值、涂料和稀释剂配比等分析有误导致挥发性有机物源强确定错误）；相关环境要素、环境风险预测与评价内容不全（遗漏挥发性有机物无组织排放厂房外达标分析；环境风险评价缺少对危险废物暂存间的事故情景识别和防范应急措施分析）。 | 石家庄戈蓝环保科技有限公司91130104MA7HRJ258W | 编制主持人：郝大庆(BH007554) | 静海区行政审批局 | \ | 失信记分 5分 | 失信记分 5分 | 审批部门应督促建设单位补充缺失的评价内容，提出有针对性防控措施。 生态环境部门应加强项目日常监管，督促企业做好污染物排放监控，以满足相关标准和环境管理要求。 |
| 6 | 年产90万吨复合肥项目(洇溜镇) | 天津富田肥业有限公司 | 评价因子中遗漏相关污染物（遗漏臭气浓度），降低环境影响评价标准（遗漏臭气浓度排放标准），相关环境要素预测与评价内容不全（遗漏各类化肥包装过程颗粒物影响分析，遗漏复合肥生产过程尿素等物质异味影响分析；遗漏厂界臭气浓度达标分析）。 | 河北诚羿环保工程有限公司91130108MABN5YWW34 | 编制主持人：代静(BH052550) | 蓟州区行政审批局 | \ | 失信记分 5分 | 失信记分 5分 | 审批部门应督促建设单位补充缺失的评价内容，提出有针对性防控措施。 生态环境部门应加强项目日常监管，督促企业做好污染物排放监控，以满足相关标准和环境管理要求。 |
| 7 | 宝坻潮新污水处理厂新建项目 | 天安水务（天津）有限公司 | 缩小环境影响评价范围（评价范围不满足《环境影响评价技术导则 地表水环境》5.3.2.1“至少需覆盖建设项目污染影响所及水域”要求）。 | 天津创水环科技发展有限公司91120102MA05UYEP1Q | 编制主持人：邓华强(BH039319) 主要编制人员：陈佳琪(BH039562) | 宝坻区行政审批局 | 天津企宏腾科技有限责任公司 | 失信记分 5分 | 失信记分 5分 | 审批部门应督促建设单位补充缺失的评价内容，提出有针对性防控措施。 生态环境部门应加强项目日常监管，督促企业做好污染物排放监控，以满足相关标准和环境管理要求。 |